Робот-помощник

«Магнитная лаборатория»

Наш робот предназначен для помощи в далёком и трудном путешествии. Это полноправный член экипажа. В условиях герметичности космического корабля передача вращательного движения за пределы корпуса корабля для работы инструмента становится затруднительной. В этом случае может помочь магнитная муфта, которая передаёт энергию через стенку герметичного корпуса. Помощь робота заключается в изучении магнитного взаимодействия и моделировании различных ситуаций, когда требуется передача вращательного движения. Для поиска подходящих магнитов мы используем датчик силы и датчик магнитного поля.

Лабораторная модель. Эта модель позволяет изучить возможности магнитного взаимодействия двух шестерёнок. Для исключения трения в системе, ведомая магнитная шестерёнка закреплена на валу, который вращается на магнитных подшипниках. Такой способ позволяет увеличить срок службы механизмов. Ведущая шестерёнка приводится в движение электромотором. Для изучения скорости вращения ведомой шестерёнки используется световой датчик, который реагирует на окрашенные в чёрный и белый цвет секторы боковой грани шестерёнки. Восприятия скорости вращения на слух микрокомпьютер NXT издаёт звуки разной высоты при каждом срабатывании светового датчика. Ведущая шестерёнка может приближаться и удаляться к ведомой шестерёнке. Для этого установлен ещё один электродвигатель. Кроме этого показания светового датчика выводятся в виде графика на экран компьютера. По этому графику можно определить, сколько оборотов в секунду совершает шестерёнка. В модели предусмотрено изменение скорости вращения ведущей шестерёнки при срабатывании датчика расстояния. Достаточно поднести руку к датчику, для того, чтобы ведущий мотор начал вращаться быстрее.

Предыдущий вариант модели не содержал магнитной подвески и подвижная шестерёнка была ведомой.

Высокоскоростная модель. Эта модель предназначена для демонстрации передачи вращения магнитной муфты на больших скоростях.

Модель сделана из деталей отработавших жёстких дисков: электромотор с контроллером, магниты, задающие положение головки, диски. Магниты, находящиеся в жёстких дисках очень хорошо подходят для создания магнитных шестерёнок. Их магнитные полюса направлены в одну сторону (как у подковообразного магнита) и при расположении нескольких магнитов получается чередование северного и южного магнитных полей.

На второй шестерёнке магниты крепятся симметрично первой. При включении двигателя диски синхронно начинают двигаться со скоростью в несколько тысяч оборотов в минуту.

Первый вариант этой модели был собран на базе набора LEGO WeDO. В нём были также использованы магниты с чередующимся расположением полюсов на одной поверхности.

Действующая модель. Эта модель имеет такие же шестерёнки как и предыдущая модель, но она вращается от электродвигателя конструктора. Эта конструкция может моделировать многие реальные процессы: магнитный миксер для  кулинарных, химических, строительных работ; работу винтов подводной лодки, вращение инструмента в магнитном патроне…

Ведущая шестерёнка установлена в отдельном корпусе, который может быть герметичен. Сверху устанавливается вторая часть установки, выполняющая работу. Верхняя часть установки также может быть герметична или может находиться внутри сосуда.

Датчик магнитного поля и датчик силы.