Государственное Бюджетное образовательное учреждение

Центр образования № 654 имени А.Д. Фридмана

Проект

секции дополнительного образования

«Творческое конструирование»

Лабиринт

Автор: Паскал Андрей

Класс: 5 класс «Б»

Руководитель: Ермаков М.Г.

Москва

2011-2012 учебный год

# Описание проекта

Проект «Лабиринт» подготовлен по теме «Объединение роботов и людей».

Цель проекта – создание робота-спасателя, способного оказывать помощь при проведении спасательных операций в труднодоступных местах.

Задача проекта – показать возможность взаимодействия робота и человека на примере спасательной операции по поиску пропавшего туриста в горном лабиринте.

Проблема проекта – турист, путешествуя в горном лабиринте, сбивается с маршрута и блуждает в лабиринте, ходит по кругу, не может найти выход. Он подает сигнал бедствия, используя радиомаяк, который входит в комплект его снаряжения. Маяк способен подавать радио- и визуальные сигналы бедствия. На помощь приходит робот-спасатель. Освещая фарами выход из лабиринта, спасатель помогает туристу найти его в темной пещере, а затем выйти из кольца лабиринта.

В подобной реальной ситуации на помощь людям приходит команда спасателей, которым бывает сложно отыскать потерявшихся. В труднодоступных местах на помощь людям приходит техника: устройства связи, вертолеты и т.п. Также возможно применять робота. Использование робота снижает степень риска для участников спасательной операции.

Проект призван показать такие человеческие качества как взаимовыручка, готовность прийти на помощь в сложной ситуации.

Взаимодействие роботов обеспечено сигналами по Bluetooth.

Проект подготовлен учеником 5 класса в команде с руководителем. Автором созданы модели роботов, написаны тексты программ, используемых в качестве подпрограмм в итоговой программе управления роботами. Автор занимается робототехникой первый год.

# Технические характеристики

Площадь лабиринта 150х110 см2. Стенки лабиринта выполнены из ДСП. Роботы оснащены датчиками расстояния.

Перед началом демонстрации устанавливается связь роботов по Bluetooth. Робот-спасатель оборудован фарами и красным маяком. Робот-турист оборудован желтыми маяками.

Программы управления двумя роботами похожи и реализованы в виде блоков – подпрограмм. Такая технология программирования позволяет унифицировать разработку программ управления разными роботами.

В программах использовано синхронное управление двигателями на основе пропорционального регулятора для обеспечения прямолинейного движения роботов в лабиринте.

# Робот-турист

Автор модели: Паскал Андрей

Рис.1. Робот-турист

Робот-турист движется по проложенному маршруту лабиринта. Движение робота осуществляется под управлением датчиком расстояния. Алгоритм движения – прямо до препятствия, затем поворот налево. Этот алгоритм обеспечивает бесконечное движение по кругу в кольце лабиринта. Робот попадает в кольцо через середину боковой стороны и не может «увидеть» выход, даже проходя мимо него. Эта ситуация имитирует реальную, которая может произойти в горном лабиринте, где в условиях плохой освещенности турист может проходить мимо выхода, расположенного, например, чуть выше уровня движения.

Робот подает сигнал бедствия – световой сигнал SOS и посылает сигналы по беспроводной связи Bluetooth. Сигналы передаются одновременно, имитируя работу радиомаяка. Робот переходит в режим ожидания обратного радиосигнала от спасателя. Получив его, турист прекращает движение по кругу, выключает сигнал SOS, осуществляет поворот к выходу.

Робот представляет собой трехколесную конструкцию с задней точкой опоры. Такая конструкция маневренна, что важно в узком пространстве лабиринта.

Конструкция включает в себя:

- NXT-контроллер

- Два двигателя

- Датчик расстояния

- Лампы

## Программа управления роботом-туристом

Программа управления включает в себя алгоритмические схемы:

- Бесконечный цикл движения по лабиринту.

- Конечные циклы, обеспечивающие движение и повороты робота.

- Синхронное управление двигателями на основе пропорционального регулятора.

- Подпрограммы.

- Параллельная задача – посылка сигнала бедствия.

- Ожидание внешнего события – сигнала по Bluetooth.

- Передача данных по Bluetooth.

Рис.2. Программа управления роботом-туристом

# Робот-спасатель

Автор модели: Паскал Андрей

Рис.3. Робот-спасатель

Робот-спасатель дежурит у входа в лабиринт и принимает сигналы по Bluetooth. Как только сигнал получен, спасатель быстро отправляется по маршруту туриста и ожидает его появление на входе в кольцевую комнату. Ожидание сопровождается подсветкой выхода. Заметив туриста, спасатель передает ему сигнал по Bluetooth, как команду "следуй за мной" и гасит фары. Робот ожидает сигнал готовности от «туриста».

Получив сигнал от спасателя, турист прекращает движение по кругу, выключает сигнал SOS (заканчивается цикл выдачи сигнала на маячке) и поворачивается к выходу. Турист передает спасателю сигнал готовности к выходу из лабиринта. После этого спасатель разворачивается и начитает движение к выходу из лабиринта. Турист следует за спасателем.

Робот представляет собой трехколесную конструкцию с задней точкой опоры. Такая конструкция маневренна, что важно в узком пространстве лабиринта.

Конструкция включает в себя:

- NXT-контроллер

- Два двигателя

- Датчик расстояния

- Лампы

## Программа управления роботом-спасателем

Программа управления включает в себя алгоритмические схемы:

- Цикл движения по лабиринту.

- Синхронное управление двигателями

- Подпрограммы

- Передача данных по Bluetooth

Рис.4. Программа управления роботом-спасателем

# Авторы проекта

Команда  «Лего-профи» - 
ГБОУ ЦО № 654 имени А.Д. Фридмана г. Москва

Паскал Андрей – ученик 5 класса «Б»

Руководитель:

Ермаков Максим Геннадьевич,

учитель информатики ГОУ ЦО № 654,

e-mail: maks_66@mail.ru

# Оглавление

Описание проекта	2

Технические характеристики	3

Робот-турист	4

Программа управления роботом-туристом	5

Робот-спасатель	7

Программа управления роботом-спасателем	8

Авторы проекта	10

Оглавление	10