Муниципальное образовательное учреждение

«Общеобразовательный лицей №6 «Перспектива»»

г. Красноярск 660094 ул. Кутузова 52

тел. 260-72-01 факс 260-98-41

e-mail: liceum_6@mail.ru сайт www.liceum6.ru

World Robot Olympiad 2013

Творческая категория

Тема: «Всемирное наследие»

Проект:

Модель системы оперативной ликвидации неконтролируемых масляно-топливных утечек в акватории оз. Байкал.

Автор:

Савченко Леонид Александрович, 7 класс

Руководитель:

Захаржевский Олег Владимирович, учитель технологии и ОБЖ.

г. Красноярск, 2013.

Аннотация.

В современном мире большинство техники работает на энергии, полученной от сжигания нефтепродуктов. Существование любого современного механизма почти невозможно без использования смазочных материалов на основе той же нефти. Выбросы производных нефти в водоемы происходят достаточно часто и нередко имеют неконтролируемый характер. Гибель судов, техногенные ЧС, несанкционированные свалки отходов жизнедеятельности человека и т.д.- все это ведет к попаданию различных нефтепродуктов в водоемы местного значения (пруды, искусственные озера), затем - в реки, моря и океаны.

Байка́л (бур. Байгал далай, Байгал нуур) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды.

Ситуация такова, что на Байкале отслеживаются выбросы и загрязнения в южной части озера, район г. Байкальска и г. Слюдянка,  где располагаются промышленные объекты и проходит транссибирская магистраль, также производится мониторинг на севере озера где проходит байкальский участок БАМа. На сегодняшний день ведется прокладка  нефтепровода   «Восточная Сибирь — Тихий океан». На прямую угроза озеру миновала после изменения первоначального плана и перенесения маршрута нефтепровода за пределы зоны водосбора Байкала так, чтобы его нитка пролегала не ближе чем в 350—400 км от озера.

Ограничение на хозяйственную деятельность человека принесло свои плоды. Доля промышленных выбросов вредных веществ в озеро составляет не более 20 % от общего числа загрязнений. Львиная доля выбросов приходится на организованную инфраструктуру, обеспечивающую отдыхающих на озере людей и проживающих в регионе местных жителей. Озеро Байкал за последние десять лет испытывает колоссальные антропотехнические нагрузки, связанные с увеличившимся потоком туристов. Только по официальным данным туристических компаний количество туристов, сегодня посещающих озеро, составляет 80-100 тыс. человек в год. Кроме того,  к 2025 году ожидается прирост по данному показателю до 1,5 млн. человек в год. Очистка заливов, бухт и устьев рек проводится в тот момент когда уже случилось «накопление» утечек, и ситуация локальных загрязнений практически превратилась в глобальную для Байкала катастрофу. Мы не в силах остановить развитие региона. Но в наших силах снизить негативное воздействие на уникальный уголок природы, который в 1996 году был внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На Байкале отсутствует эффективная система оперативного реагирования на «скрытые» ЧС и ликвидации их результатов, которые вызваны техногенным воздействием (в частности, выбросами нефтепродуктов в результате интенсивного и неконтролируемого использования техники для обеспечения спроса туристов и местных жителей).

Именно такую экспериментальную модель системы мы получили в результате работы над данным проектом.

Цель проекта:  Создать рабочую модель системы оперативной ликвидации результатов неконтролируемых масляно-топливных утечек в акватории оз. Байкал.

Задачи:

- Сконструировать элемент системы, отвечающий за обнаружение масляно-топливных пятен на водной поверхности.

- Сконструировать элемент системы, отвечающий за сбор масляно-топливного пятна с поверхности акватории.

- Наладить взаимодействие элементов системы между собой для устойчивой её работы.

Технические характеристики проекта:

- Конструкция роботов выполнена из теплоизоляционной плиты изотекс с вклеенными в неё балками Лего.

- В конструкции автоматического наблюдателя (ЭНАкИна) используются детали, двигатели, блок управления и датчик освещенности из конструктора Lego Mindstorms RCX.

- В конструкции управляемого чистильщика (ЧУБАкаНа 1) используются детали из конструкторов Lego Mindstorms RCX и NXT.

- Клей используемый при конструировании роботов - силиконовый герметик.

- Размеры роботов обусловлены размерами деталей и блоков управления (при промышленном производстве размер ЭНАкИна минимален в целях возможности использования таких роботов согласно «теории роя», для  охвата большей наблюдаемой территории, сокращения времени реагирования на ЧС и незаметного использования в акватории озера)

- Робот ЧУБАкаН 1 управляемый. В целях намеренного включения человеческого фактора в процесс ликвидации масляно-топливных утечек для оценки масштабности ЧС.

- Насос на роботе ЧУБАкаН 1 шприцевой с возможностью замены в зависимости от прогнозируемых масляно-топливных утечек акватории к которой приписана система.

- На механический сигнализатор ЭНАкИна возможна установка радиомаяк, резервуар с химическими реагентами, или сорбирующий бон (при данных размерах робота позволяющий впитать в себя до 0,5 литров дизельного топлива)

ЭНАкИн (Экологический Наблюдатель Акваториальный Интеллектуальный)

Робот плывет в автоматическом режиме на малом ходу (двигатель В), хаотично изменяя направление движения (двигатель С), пока датчик не определит изменения на поверхности воды (выявление масляно-топливного пятна). Как только изменения зафиксированы, двигатели В и С. выключаются, происходит остановка робота. После этого включается Двигатель А., который выбрасывает якорь и включает радиомаяк с сигнальными тремя лампами (в международной классификации сигналов – сигнал SOS). В зависимости от размеров корабля на двигатель А может быть установлен сорбирующий бон.

Водомет

Винт водомета

Д.О-датчик.

Д.А , Д.В , Д.С,- двигатели  А, В,  С.

Г - якорь.

- механический сигнализатор.

ЭНАкИн (Экологический Наблюдатель Акваториальный Интелектуальный)

ЧУБАкаН 1 ( Челночный Управляемый Баржевой Акваториальный Нефтевсос первый)

Создан для  устранения малых масляно-топливных пятен с поверхности озера Байкал путем поверхностного всасывания с дистанционным управлением.

Работа ЧУБАкаН 1 состоит из четырех фаз. Управление во всех фазах работы робота – РУЧНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ. Осуществляется путем беспроводной передачи данных по схеме оператор- джойстик (либо компьютер)-ЧУБАкаН 1.

Фаза 1: Фаза ожидания в точке базирования.

Фаза 2: Фаза движения по акватории.

Два электродвигателя (А и В) расположенных в задней части робота, подают крутящий момент  через повышающую передачу на два гребных винта, которые располагаются по разным бортам. Вращаясь в вертикальной плоскости, они приводят в движение ЧУБАкаН 1.

Фаза 3: Фаза всасывания нефтяного пятна.

Система всасывания построена по принципу работы шприцевого насоса. Электродвигатель (С) вращает лебёдку, которая тросом через ролики соединена с поршнем шприца. За счет перемещения поршня вертикально вверх происходит всасывание пятна  в шприц через отверстия находящиеся чуть ниже ватерлинии.

Фаза 4: Возвращение к точке базирования.

1-тросс, 2-крышка закрывающая греб.винты, 3-ролик, 4-гребные винты,5-отверстия для всасывания масляно-топливных пятен.

Челночный Управляемый Баржевой Акваториальный Нефтевсос ( ЧУБАкаН)

Взаимодействие элементов системы.

Взаимодействие в системе имеет последовательный характер. Работа системы состоит из двух режимов.

Режим 1 (автоматический): Система может применяться по принципу локального размещения (например, залив озера с несколькими туристическими базами, где возможна масляно-топливная утечка в результате размещения большого количества техники). ЭНАкИн (или несколько таких роботов) перемещается в данной акватории озера (бухта, залив, определенный водный участок) в автоматическом режиме. После обнаружения проблемной точки робот посылает сигнал, как указывалось выше в описании работы ЭНАкИна.

Режим 2 (ручной): Дежурный оператор, находящийся на берегу, получает сигнал, и, управляя вторым элементом системы (ЧУБАКАН 1), отправляет его для сбора пятна. Управление происходит визуально, дистанционно. Либо непосредственно с борта ЧУБАКАН 1.

Наличие человеческого фактора обязательно для оценивания масштабности утечки. В случае недостатка сил и средств системы ЭНАкИн-оператор-ЧУБАКАН 1 для ликвидации утечки, оператор сообщает дежурному ГО и ЧС по региону, после чего проблема решается в соответствие с масштабами.

Главной особенностью нашей системы является оперативность обнаружения загрязнений и реагирование на подобные ситуации с минимальным привлечением человеческого ресурса .

Программы элементов системы оперативной ликвидации неконтролируемых масляно-топливных утечек в акватории оз. Байкал.

Программа работы ЭНАкИна

Часть 1. Движение. Изменение направления циклично, до момента срабатывания датчика отвечающего за определение пятна.

Часть 2. Подача сигнала SOS. До момента пока пятно не ликвидируют.

Программа управляющего джойстика  ЧУБАКАН 1.

Управление скоростью вращения винтов ЧУБАКАН 1 через  отправление сообщений по 2 почтовым ящикам (1,3) значений углов поворотов управляющих ручек джойстика. Управление лебедкой насоса ЧУБАКАН 1 через  отправление сообщений по 2 почтовым ящикам (2,4) параметров датчика качания (Press, Release).

Программа ЧУБАКАН 1 (приемника)

Часть 1: Прием на 2 почтовых ящика (для изменения скорости вращения двух моторов отвечающих за крутящие моменты винтов)  с использованием переменных и применением повышающего коэффициента.

Часть 2: Команды включения моторов отвечающих за вращение винтов с изменяющейся скоростью вращения

Часть 3: Прием с джойстика команд на включение и выключение лебедки ЧУБАКАН 1 (вынесена для удобства ориентирования в программе в отдельные параллельные ветви).

За основу программы нашего управляемого робота ЧУБАКАН 1 был взят код программы манипулятора Баянова Станислава Сергеевича с сайта http://robototeh.com гимназии «Универс» г. Красноярска. Мы иправили и дополнили  программу элементами необходимыми в нашем случае (так как гусеничный манипулятор и баржевой катер несколько разные виды техники, хотя принципы управления у них практически одинаковы)

# Text boxes

Д.О.

БЛОК УПР.

Д.В

Д.C

.

Д.А.

Г

Входные отверстия для воды

Конец

Повтор Д.О.<35

Вкл В˄

Ждать 5с

Вкл. В˅

Ждать 5с

Вкл.С

Начало

Повтор Д.О>35

Выкл В,С

Вкл А˄  0.5с

Ждать 1с

Вкл А ˅  0.5 с

3

1

Д

Д2

Д.с.

2

4

С

А

NXT

3

5