Творческая категория. Тема «Роботы и космос»

Младшая группа.

«Космический автономный пожарный робот»

Рачкин Владимир Сергеевич, 26.10.2002 года рождения.

Красноярский край, г. Красноярск

МОУ СОШ № 129, 5 в класс

Крючков Данил Дмитриевич, 15.01.2002 года рождения.

Красноярский край, г. Красноярск

МОУ СОШ №7, 6 э класс

Руководитель: Хмелев Владимир Иванович, МБУ СЮТ № 2, руководитель структурного подразделения, 8-904-896-41-06, hmelev55@mail.ru

Описание проекта

Цель:

Сделать робота, который может передвигаться, распознавать огонь и тушить его.

Основной идеей проекта является использование датчика направления на источник инфракрасного излучения и дальнейший анализ силы сигнала для управления интеллектуальным движением робота и включением водяной помпы.

1 версия робота.

Используемые материалы 1 робота:

- Стандартный набор LEGO MINDSTORMS NXT 2.0;

- Автомобильная помпа с форсункой омывателя стекла;

- Пакетик от школьного молока;

- Инфракрасный датчик направления.

Недоработки:

Инфракрасный датчик направления шатается, сосуд (пакетик от школьного молока) сложно наполняется, мало напряжения для питания автомобильной помпы.

2 версия робота.

Используемые материалы 2 робота:

- Конструктор LEGO MINDSTORMS NXT 2.0;

- Распылитель от средства для мытья окон и стеклянных поверхностей MR. MUSCLE;

- Бутылочка из-под жидкого мыла.

Изменения:

Замена автомобильной форсунки на распылитель от средства для мытья окон и стеклянных поверхностей MR. MUSCLE.

Замена автомобильной помпы омывателя стекла на штатный мотор LEGO MINDSTORMS NXT.

Пакетик от школьного молока заменен на бутылочку из-под жидкого мыла,

Изменена конструкция.

Недоработки:

Бутылочка из-под жидкого мыла не закреплена, плохо работает прицел.

3 версия робота.

Используемые материалы 3 робота: (так же как и у 2 версии).

Изменения:

Добавлена платформа с колесами.

Недоработки:

Плохая поворотливость из-за двух колес впереди, держатель для бутылочки разваливается.

4 версия робота (крайняя).

Используемые материалы 4 робота: (так же как и у 2 и 3 версии)

- Конструктор LEGO MINDSTORMS NXT 2.0;

- Распылитель от средства для мытья окон и стеклянных поверхностей MR. MUSCLE;

Бутылочка из-под жидкого мыла.

Изменения:

Убрана платформа с колесами,

Изменена конструкция.

Отличительные черты робота:

Инфракрасный датчик, предназначенный для игры в футбол, мы используем для поиска огня.

Область применения:

Тушение пожаров на планетарных и космических станциях;

Дежурство и вызов пожарных служб.

Программа робота.

Алгоритм работы робота.

Спасибо за внимание!